## Slide 1
工程项目中语音识别和视觉识别的实现和应用

## Slide 2
项目简述：
利用单片机主控板（品牌不限）及其传感器设计某种器具的自动控制系统，完成相应的硬件搭建和程序设计。
比赛细则：
1) 开发项目内容当场公布。按项目要求搭建电路和编制程序，是一个多任务项目。设计时间3小时。
2) 项目除单片机主控板、电源等必要硬件外，可能涉及到的传感器和控制对象见附录。
3) 比赛制作时间结束时，所有载有程序的控制板上交，由裁判保管，等待测试。
4) 开发时间也是一个评价因子，因此一旦完成请及时上交，上交时间即为完成时间。
5) 主控板（包括扩展板）及所有硬件自备，编程电脑自备。

## Slide 3
评分：
1) 根据完成的任务量（符合项目要求）计算得分。
2) 在完成相同任务的情况下，开发所用时间越短越好。
附录：自备硬件清单
1. 单片机主控板；
2. 必要的扩展板；
3. 语音识别传感器；
4. 视觉识别传感器（颜色和形状）；
5. 红外传感器；
超声传感器；
7. 9g舵机×1；（0-180度）
8. 能够至少显示0~4数字的显示配件（数码管、LED矩阵、LCD液晶屏等均可）；
9. 蜂鸣器X1;
10. 按键×1；
11. 红色LED×1
12. 绿色LED×1
13. 连线若干；
14. 主控板及其他硬件所需电源。

## Slide 4: 器材清单
声音传感器（模拟）
超声波传感器
（模拟）
按钮模块（数字）
视觉传感器
（人工智能）
金属9g舵机
（0~180）
红绿LED灯
（0~255）
蜂鸣器模块

## Slide 5
可以用来做什么？
输入 输出 | 声音传感器 | 超声波传感器 | 按钮模块 | 视觉传感器 | micro:bit
金属9g舵机 | 声控开门 | 感应距离开门 | 按钮转动舵机 | 识别人脸、颜色、球、方向形状数字卡片 检测坐标、长宽、标签 5个数据 提取红绿蓝三色的成分。 | 重力感应方向 检测温度 光照强度 加速度 磁场强度
红绿LED灯 | 声控灯 | 感应距离开灯 | 按钮切换灯 |  | 
蜂鸣器 | 声控报警或打招呼 | 距离报警 | 按钮切歌 |  | 
显示屏 | 音量测试 | 距离显示 | 按钮选模式 |  | 

## Slide 6
创客需要一个idea
空中划个圆圈 > 坐标点 > 轨迹 > 指令 > 那就秀一下我的街舞
空间九宫格 > 写一个Z > 坐标点 > 手势密码 > 开启了一个小金库
一张纸 > 3个区域3个颜色3个图案 > 检测一下颜色 > 石头，剪刀，布，我赢了
3x3x3空间矩阵 > 每个矩阵一个音符 > 一个网球> 坐标+大小 > 在空中弹奏的乐器
5x5的矩阵 > 涂一下色块 > 0111...0 > 就是这个图案 > 搬上车，出发
看到人 > 左边左转 > 右边右转 > 太近了，后退一点 > 悄悄的跟着他
一张色卡 > 在中间 > 足够大 > 是蓝色 > 开炮
一张前进卡片 > 一张数字5 > 向前走5步
一个图案 > 识别一下颜色 > 0111...0 > 是个爱心 > 我给你画出来
蓝色 > 前进 > 红色 + 绿色 > 左转 > 向前走5步
我悄悄地躲在这里 > 人来了 > 穿着紫色衣服 > 让我发个声音吓他一跳 > 万圣节快乐
......

## Slide 7
Micro:bit & Mind+

## Slide 8
Micro:bit

## Slide 9
Mind+
代码查看区
指令区
脚本区
菜单栏
串口区

## Slide 10
Mu视觉传感器
基于micro:bit

## Slide 11: 如何让机器认识一只猫？
Notes: 学生学数据采集

## Slide 12
视觉是机器的智慧，创意是人的智慧
MU视觉传感器：它能将所看到的世界告诉创客
Micro:bit：创客能让它思考这个世界

## Slide 13
功能按键
通讯模式
LED灯1
摄像头
LED灯2
复位按键
地址选择
通讯接口

## Slide 14
交通卡片
数字卡片
颜色
球体
人脸
对象的坐标、尺寸、距离

## Slide 15: 让视觉变得有意义
Label标签
位置
轨迹
图案
大小
距离
三维空间
类型
多维度组合
多类型组合
Y50
(0,100)
(100,100)
(0,0)
(100,0)
X35
H33
标签：1
X坐标
Y坐标
W宽度
H高度
图像识别基本信息
W25
创意
无限的可能

## Slide 16
Micro:IO-BOX,电机驱动扩展板

## Slide 17
地址选择
通讯模式
通讯模式
地址选择

## Slide 18
Mu模块添加

## Slide 19
MU传感器编程模块

## Slide 20: 案例学习一
人脸心跳

## Slide 21
任务：
当Mu识别到人脸后，micro:bit显示屏将显示爱心，且跳动三下。没有检测到人脸，则熄屏。

## Slide 22
定义心跳

## Slide 23
定义心跳
点击此处，可以自定义形状

## Slide 24
Mu的基本初始状态
设置地址和通讯模式
选择启用识别的功能

## Slide 25
程序示例
程序初始化
检测人脸？
心跳3次
熄灭点阵
N
Y

## Slide 26
拓展提升
如何提高检测的精度？

## Slide 27: 案例学习二
你拿我猜

## Slide 28
规则：
A拿出一张数字卡纸，卡纸背面朝B，用Mu对着卡纸正面。
B通过micro:bit板猜数字是多少。

## Slide 29
定义数字检测

## Slide 30
程序示例
程序初始化
数字卡片？
熄灭点阵
N
Y
数字0？
N
数字1？
N
数字2？
micro:bit显示“0”
Y
micro:bit显示“1”
Y
micro:bit显示“2”
Y
N

## Slide 31: 拓展练习
计算器

## Slide 32
任务：
设计一个可以将两个数据进行加/减/乘/除的程序，将结果显示在Micro:bit板上。
提示：

## Slide 33
程序示例
程序初始化
A按下？
N
B按下？
N
等待检测到数字卡片
Y
等待检测到数字卡片
Y
显示“x+y”
检测到的卡片赋值到x
检测到的卡片赋值到y
A+B按下？
Y
x、y清零
N

## Slide 34
卡片对应标签

## Slide 35
颜色&球体对应标签

## Slide 36: 拓展练习
交通卡片的运用——停车位

## Slide 37: 案例学习三
“颜色识别——探究光的三原色”

## Slide 38
任务
1、用Mu识别任意一种颜色，获取此颜色中红色的成分；
2、将红色成分的多少，用红色的LED的亮度表现出来。

## Slide 39
点亮小灯
注：小灯亮度的模拟数值（0-255）

## Slide 40
程序参考
颜色识别？
Y
获取红色通道数值
程序初始化
点亮LED灯
读取识别颜色的三原色通道程序

## Slide 41: 拓展练习
颜色检测——确定颜色的坐标
检测框最小宽度（默认 6），
检测框最小高度（默认 8），
颜色标签（默认 3：红色）。

## Slide 42
读取检测颜色的坐标并映射到点阵屏的坐标。

## Slide 43: 案例学习四
球体识别——小猫玩球

## Slide 44
任务
1、将Mu的界面分为三个部分（左、中、右）
2、通过判断球的位置，驱动舵机转向

## Slide 45
对Mu画面的划分

## Slide 46
定义左、中、右、回正

## Slide 47
程序参考
程序初始化
识别球体？
N
Y
x<45？
N
x>55？
N
45<x<55？
舵机左转10°
Y
舵机右转10°
Y
舵机保持最后的角度
Y
N

## Slide 48
解锁功能

## Slide 49
二维码识别

## Slide 50
1.卡片、颜色、球均有对应的标签，可结合计算、变量使用，用于精准的区别检测的材料，结合传感器使用；
2.Mu的屏幕可以划分位多个平面区域，可结合对检测物体的定位使用；
3.Mu可以对颜色进行分析，得出某中颜色中红、绿、蓝的比例（0-255）。
学习小结

## Slide 51: 垃圾分类项目思路
给不同的垃圾套上不同的颜色袋，垃圾桶从一个入口进入，扔垃圾前识别标签，在内部分三个不同的暗格。

## Slide 52
性能选项 | 特点 | 适合场景
速度优先 | 通过去掉一定的算法步骤来提高处理速度，在可控环境下依然具有不错的检测效果，数据结果不做任何优化处理，直接输出原始数据 | 需要高速处理的应用，如实时跟踪某个物体；对某个物体需要做出快速的响应；场地或背景可以控制的环境
准确率优先 | 以最佳的性能来运行算法，具有最可靠的检测结果，输出结果经过处理，异常数据会被优化掉，具有一定平滑性，但有些算法的运行速度会明显降低 | 需要可靠的检测某个物体的结果；对速率要求不高的应用；场地或背景复杂且不可控的环境
均衡性能 | 介于速度优先和准确率优先之间的模式，也是小 MU 的默认模式 | 适合一般场景的应用需求

## Slide 53
注：使用Zoom3-5时，图像帧率比Zoom1-2低。

## Slide 54
自动模式：适用于光照良好且对颜色要求不高的环境中使用；
锁定模式：适用于颜色还原要求较高的环境，让小 MU 面对白纸进行白平衡校准，然后锁定白平衡参数，锁定后颜色不会随环境的改变而变化；
白光模式：适合于白色灯光或者阴天环境中使用，该模式也属于自动白平衡模式；
黄光模式：适合于黄色灯光或者阳光环境中使用，该模式也属于自动白平衡模式。

## Slide 55
（1）将小 MU 面向一张白纸 10～20cm 处，确保摄像头中心区域完全面向白纸，灯光照向白纸，但尽量不要有阴影遮挡；
摄像头白平衡锁定校准

## Slide 56
（2）调用锁定白平衡指令，或短按功能按键（小 MU 左侧 mode 键）；
摄像头白平衡锁定校准
方法 1：调用指令方式
方法 2：短按功能按键方式
（3）小 MU 的 LED 会闪烁一下白色灯光，开始白平衡校准；
（4）几秒钟后，当 LED 闪烁一下青色灯光后，表明白平衡校准完成；
（5）如果 LED 闪烁为紫色灯光，则表明校准失败，可以再次重新校准。
备注 1：由于校准白平衡需要几秒钟的时间，所以使用软件锁定白平衡时应该位于小 MU 设置最后使用，并设定 2 秒左右的暂停时间等待校准完成。
备注 2：按键方式可以在小 MU 运行的任何时刻去校准白平衡，而指令模式只适合于开机后的配置阶段使用。
备注 3：如果校准时使用的不是白纸，即便校准后显示为青色灯光，那么图像也可能是处于偏色状态的，因为该功能会将其他颜色尽量调节为白色。

## Slide 57
语音识别传感器
基于Arduino UNO

## Slide 58
Voice Recognition语音识别模块是一款只需要在主控MCU的程序中设定好要识别的关键词语列表，并动态地把这些关键词语以字符的形式传送到芯片内部，就可以对用户说出的关键词语进行识别，不需要用户事先训练和录音的非特定人语音识别模块。
该模块可以设置50项候选识别句，每个识别句可以是单字，词组或短句，长度为不超过10个汉字或者79个字母的拼音串，可由一个系统支持多种场景。

## Slide 59
http://www.dfrobot.com.cn/goods-502.html
从信息页获得arduino库